Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Лаборант химического анализа»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1. ФЗ о ПБ: Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.97. №116- ФЗ с изменениями на 01.08.08.

2. Ф ПрБ: Фомочкин А.В. Производственная безопасность. – М: ФГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004.

3. ПБ 08-624-03: ПНГП:  Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08-624-03 М,  ФГУП «НТЦПБ ГГТН Р» 2003.

4. ПБ 09-563-03: Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств. Раздел IV. ФГУП «НТЦПБ ГГТН Р» 2004.

5. ПБ 03-576-03:  Правила  устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. ПБ 03-576-03.

6. НИС: Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче, подготовки нефти, содержащей сероводород не более 6%об. НИС ОТН. 2005г.

7. Байков: Лабораторный контроль при добыче нефти и газа. Байков Н.М.; Сайфутдинова Х.Х.; Авдеева Г.Н. 1983г

8.  Боровая : Лаборант нефтяной и газовой  лаборатории. Боровая М.С.1968г

9. ЭНАС: Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве». М, ЭНАС 2001.

?

Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов?(ФЗ о ПБ)

-  Федеральный закон «О безопасности в промышленности производственных объектов".

+  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

-  Федеральный закон «О безопасности опасных производственных объектов".

-   Федеральный закон « Об охране труда опасных производственных объектов".

?

Дайте определение аварии. (ФЗ о ПБ, ст. 1)

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО;

- неконтролируемые взрыв;

- выброс опасных веществ;

+ все перечисленное верно.

?

Что относится к инциденту? (ФЗ о ПБ, ст. 1)

-  разрушение сооружения;

-  выброс среды;

+  отклонение от режима технологического процесса

-  неконтролируемый взрыв.

?

Что относится к инциденту? (ФЗ о ПБ ст.1)

-  состояние защищенности технических устройств от аварий;

+  отказ технических устройств;

-  разрушение технических устройств;

-  выброс опасных веществ;

?

Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объектов»: (ФЗ о ПБ, ст. 1)

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах;

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности от последствий аварий  на опасных производственных объектах;

+ состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

- условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем ФЗ, других федеральных законах.

?

К категории опасных производственных объектов относятся объекты на которых :

(ФЗ  о ПБ, Приложение 1)

­ получаются, используются, перерабатываются, образуются  хранятся,

транспортируются, уничтожаются опасные вещества;

­ используется оборудование, работающее под давлением более 0,07мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

­ используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы. канатные дороги ,фуникулеры;

­ получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;

­ ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;

+   все перечисленное верно;

?

Что такое вредный производственный фактор? (Ф ПрБ, стр.16)

+ Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит смерти

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит удушью

?

Что такое опасный производственный фактор? (Ф ПрБ, стр.16)

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию.

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти.

+ Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его падению.

?

Может ли вредный производственный фактор стать опасным? (Ф ПрБ, стр.16)

-  Нет ни при каких обстоятельствах.

+  Да, в зависимости от уровня и продолжительности воздействия.

-  Да, если это химический вредный производственный фактор.

-  Да, если это физический вредный производственный фактор.

?

Что называется производственной безопасностью? (Ф ПрБ, стр.18)

+  это система организационных мероприятий и технических средств, направленных на максимальное снижение вероятности воздействия  на работающих опасных производственных факторов и ликвидацию последствий их проявлений.

-  это условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

* это разрешения, порядок и требования содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

-   состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

?

К какому классу помещений по взрывоопасности относится лаборатория?

(Ф ПрБ.Гл.13, стр. 401. )

- В-I

- В-Iа

+ В-Iб

- В-Iг

- В- II

?

К какому классу помещений по взрывоопасности относятся помещения, в которых происходит выделение газов и паров взрывоопасных концентраций при нормальных недлительных режимах работы? (Ф ПрБ, Гл.13, стр. 400. )

+   В-I

-   В-Iа

-   В-Iб

-   В-Iг

-   В- II

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (ПНГП п.1.7.2)

-  Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-  Периодические (в возрасте до 21 года- ежегодные).

* Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года- ежегодные).

-  Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)? (ПНГП п.1.7.2)

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

-  Не реже одного раза в год по желанию.

-  Не чаще одного раза в три годы согласно Закона о труде.

-  Периодичность устанавливает работодатель.

-  Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (ПНГП п.1.7.6)

-  Больше одной недели.

-  Менее срока проверки знаний.

+  Менее двух недель.

-  Менее одного месяца.

-  Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (ПНГП п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-  Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-  Смывающими и обезвреживающими средствами.

-  Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

-  Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (ПНГП п.3.1.7)

-  Проведения первичного инструктажа.

-  Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

-  Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (ПНГП п.3.5.1.2)

- Вредных веществ в воздухе.

- Уровни шума.

- Вибраций.

- Других вредных факторов.

+ Всех перечисленных показателей.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: (ПНГП п.3.5.1.6)

- Санитарными постами.

- Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

- Комнатами отдыха.

- Местами для курения.

+ Всем перечисленным.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (ПНГП п.3.5.4.12)

-  Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководителя.

-  Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

-  Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

-  Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

С  какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления: (ПНГП п.3.5.1.19)

- Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+ Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

- Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

- Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

- Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление.

?

В каких случаях персонал должен быть обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты? (ПНГП п.3.5.4.9)

+ При наличии в продукции, технологических аппаратах, резервуарах и других емкостях сероводорода или возможности образования вредных веществ при пожарах, взрывах, нарушении герметичности емкостей и других аварийных ситуациях.

- Весь персонал, работающий в нефтегазовом комплексе, должен быть обеспечен СИЗ.

-  В случаях обнаружения вредных веществ и примесей в продукции.

-  Если возможно образование вредных веществ при смешении продукции.

- При срабатывании датчиков загазованности.

?

Где должны располагаться химические лаборатории?(ПБ 08-624-03 п.3.5.4.131)

+ в отдельно стоящих зданиях

+  или пристраиваться к зданиям категории В, Г и Д

- или пристраиваться к зданиям категории   А, Б

- или пристраиваться к административным зданиям

?

Как должна работать приточно- вытяжная вентиляция    при круглосуточном проведении  анализов в химической лаборатории?  ( ПБ 08-624-03; 3.5.4.132.)

+   должна работать круглосуточно;

- должна включаться перед началом анализа

-  должна выключаться по окончании анализа

-   должна работать с перерывами ;

?

Разрешается ли производить работы  в химической лаборатории при неисправной вентиляции? ( ПБ 08-624-03; п3.5.4.132.)

+    запрещается;

­  разрешается при открытых окнах и дверях;

­  разрешается по указанию заведующей лабораторией;

­  разрешается в противогазе ;

?

Кто должен быть ответственным за  соблюдение требований       промышленной и пожарной безопасности в лаборатории? ( ПБ 08-624-03; п.3.5.4.134.)

+  руководитель лаборатории;

- начальник смены  лаборатории;

-   старший инженер;

-   старший лаборант;

?

Сколько человек должно находиться при работе в лаборатории? (ПБ 08-624-03 п.3.5.4.135)

+   не менее двух человек.

- один человек

-количество людей не имеет значения

-обязательно не менее трех человек

?

Какие инструкции  должны находиться на рабочих местах? (ПБ 08-624-03 п. 3.5.4.136)

+  инструкции по безопасности по всем видам работ, проводимых в лаборатории

- ГОСТы

- нормативно-технические документы

- должностные инструкции

?

Где должны находиться инструкции по безопасности по всем видам работ , проводимым в лаборатории?  ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.136)

-  у  старшего инженера;

-  у руководителя  лаборатории ;

+  на рабочих местах;

-  у инженера по технике безопасности;

?

Что необходимо предпринять при  обнаружении утечки  газа через  неисправные соединения или краны и вентиль газопровода в химической  лаборатории? ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.137)

­ проветрить помещение;

­ закрыть общий вентиль газовой сети;

­ нажать тревожную кнопку;

+  должен быть закрыт общий вентиль газовой сети, а помещение – проветрено;

?

Как  часто необходимо проводить проверку исправности  газовых кранов и вентилей в химической лаборатории? ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.138 )

+  не менее  одного раза в месяц;

­ не менее  один раз в смену;

­ не менее  один раз в сутки;

-    не менее  один раз в квартал;

?

Какой запас легковоспламеняющихся  и горючих жидкостей  (ЛВЖ, ГЖ) и газов разрешается хранить в здании лаборатории? ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.139)

+  не превышающий суточной потребности;

­ не превышающий недельной потребности;

­ не превышающий трехдневной потребности;

­ не превышающий сменной потребности;

?

Что запрещается в помещении лаборатории?( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.140)

+ мыть пол бензином, керосином и другими ЛВЖ и ГЖ;

+ оставлять пропитанные ЛВЖ и ГЖ тряпки, полотенца, одежду;

+ сушить что-либо на отопительных трубопроводах и батареях;

+ оставлять неубранными разлитые ЛВЖ и ГЖ;

+ производить уборку разлитого продукта при горящих горелках.

?

Какой  должна быть вентиляционная система в помещениях химических лабораторий, в которых производится работа с особо вредными и ядовитыми веществами? ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.141)

+  индивидуальной, не связанной с вентиляцией других помещений;

-   вытяжной вентиляцией;

-   местной,   не связанной с вентиляцией других помещений;

-   приточной вентиляцией;

?

Каким образом   должны проводиться работы, сопровождающиеся выделением вредных паров и газов? (ПБ 08-624-03 п.3.5.4.142)

+ в вытяжных шкафах, оснащенных вытяжной вентиляцией;

- на рабочих столах в противогазах;

- на лабораторных столах;

- в специальном помещении.

?

Какими должны быть светильники, установленные внутри  вытяжных шкафов в лаборатории? ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.143)

- безопасного исполнения;

- обычного исполнения;

+ во взрывозащищенном исполнении;

-  во взрывобезопасном исполнении;

?

Где должны располагаться  выключатели и штепсельные  розетки вытяжных шкафов лаборатории? ( ПБ 08-624-03; 3.5.4.143)

+ вне вытяжного шкафа;

-  внутри вытяжного шкафа;

-  над  вытяжным шкафом;

-  в удобном для обслуживания месте;

?

Чем должны  быть оборудованы вытяжные шкафы? (ПБ 08-624-03 п. 3.5.4.144)

+ водопроводом;

+ канализацией;

- стеклом;

- стенками.

?

Чем не разрешается  загромождать вытяжные шкафы лаборатории? ( ПБ 08-624-03; п.3.5.4.145.)

-  аппаратами и приборами, не связанным с проводимыми  в данное время работами;

-  посудой, приборами и лабораторным  оборудованием;

-  лабораторным оборудованием, не связанным с проводимыми  в данное время работами;

+ посудой, приборами и лабораторным  оборудованием, не связанным с проводимыми  в данное время работами;

?

Чем должны быть защищены стеклянные сосуды, в которых возможно образование давления или вакуума?  ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.146)

-  сеткой  от осколков;

-  металлическим колпаком от осколков;

-  войлоком от осколков;

+ чехлом от осколков;

?

Какими должны быть столы, на которых производятся нагревание огнем и разгонка продуктов в лаборатории?  ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.147)

-    должны иметь бортики;

+   должны быть покрыты несгораемым материалом;

-   могут быть покрыты материалом из пластика;

-   ровные , лабораторные;

?

Что не допускается на столах во время перегонки или нагрева продуктов  (газом, электрическим током) в лаборатории?  ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.148)

+   хранение и переливание их;

+  загрузка аппаратуры горючими веществами;

-   принимать дистиллят в цилиндр с водяной баней;

-  принимать дистиллят в цилиндр без водяной бани.

?

Что не разрешается  в лаборатории при проведении работ, связанных с огневым или  электрическим нагревом горючих веществ? ( ПБ 08-624-03 п. 3.5.4.150 )

+  оставлять рабочее место без присмотра;

-   проводить другие анализы;

-   добавлять воду в водяную баню;

-   переставлять сосуды для нагрева;

?

Куда должны сливаться остатки горючих веществ после анализа, отработанные реактивы и другие вещества в лаборатории? ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.151

- в раковины хозяйственно-бытовой канализации;

+ в предназначенную для этой цели емкость;

-  в ведро;

-  выносятся и сливаются в специальную яму;

?

Что необходимо предпринять в случае появления резкого запаха при проведении работ с ЛВЖ в лаборатории? ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.152 )

- немедленно принять  меры к выявлению и устранению причины появления газа;

-  сообщить начальнику лаборатории;

-  сообщить инженеру по технике безопасности;

+ необходимо потушить все горелки и немедленно принять меры к выявлению и устранению причины появления газа, а разлитые продукты удалить, промыв  залитые места водой;

?

Где разрешается мытье посуды в лаборатории? ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.153 )

-  везде;

+ только в специальном помещении;

-  за пределами лаборатории;

-  в раковинах хозяйственно-бытовой канализации;

?

Как должны содержаться  нефтепродукты, необходимые для мойки посуды в лаборатории?   ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.154)

+  в герметичных емкостях;

-   в закрытых  емкостях;

-  в открытых емкостях;

-  в химических стаканах.

?

В каких сосудах запрещается хранение нефтепродуктов, необходимых для мойки посуды в лаборатории?  ( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.154.)

+  в стеклянных;

-   в пластиковых;

-  в фарфоровых;

-  в металлических;

?

Как должны производиться хранение и выдача  ядовитых и вредных веществ и работа с ними в лаборатории?   ( ПБ 08-624-03 п. 3.5.4.155)

-  в соответствии с их физическими свойствами;

-  в соответствии с их химическими свойствами;

-  в соответствии с правилами хранения для каждого вещества;

+ в соответствии с правилами и инструкциями для каждого вещества;

?

Разрешается ли  использовать в помещении лаборатории   аргон?   ( ПБ 08-624-03 п. 3.5.4.156)

-  нет;

+ да;

-  да, но только по согласованию с руководством лаборатории;

-  да, но только по согласованию с инженером по технике безопасности;

?

Разрешается ли  использовать в помещении лаборатории   гелий?

( ПБ 08-624-03 п. 3.5.4.156)

-  нет;.

+ да;

-  да, но только по согласованию с руководством лаборатории;

-  да, но только по согласованию с инженером по технике безопасности;

?

Разрешается ли  использовать в помещении лаборатории  горючие газы?

( ПБ 08-624-03 п. 3.5.4.156)

-  да;

+  нет;

-  да, но только по графику;

-  да, но только в определенное время  суток;

?

Какие виды газов разрешается использовать в помещении лаборатории?

( ПБ 08-624-03; 3.5.4.156.)

-  химически активные ;

-  газы, растворяющиеся в воде;

+ инертные;

-  горючие;

?

Разрешается ли  использовать в помещении лаборатории азот?

( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.156)

-  нет;

+ да;

-  да, но только по графику;

-  да, но только в определенное время  суток;

?

Разрешается ли  использовать в помещении лаборатории сероводород?

( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.156)

+  нет;

-   да;

-  да, но только по  согласованию с руководством;

-  да, но только по  согласованию с инженером;

?

Разрешается ли  использовать в помещении лаборатории углекислоту?

( ПБ 08-624-03 п.3.5.4.156)

-  нет;

+ да;

-  да, но только по графику;

-  да, но только в определенное время  суток;

?

Где должны устанавливаться емкости со сжатыми, сжиженными и растворенными горючими газами под давлением?   ( ПБ 08-624-03 п. 3.5.4.157)

-  в здании лаборатории в металлических шкафах с прорезями для проветривания;

+ вне здания лаборатории в металлических шкафах с прорезями или жалюзийными решетками для проветривания;

-  в коридоре  в металлических шкафах с прорезями или жалюзийными решетками для проветривания;

-  на улице в металлических шкафах с прорезями или жалюзийными решетками для проветривания;

?

В зависимости от чего выбирается место хранения ХВ (на открытых, хорошо проветриваемых площадках, или в закрытых помещениях, оборудованных соответствующими системами вентиляции и освещения)?  (ПБ 08-624-03 п.3.8.35)

-   От количества ХВ.

-   От места применения ХВ.

-   От сроков хранения ХВ.

+  От физико-химических свойств ХВ.

-   От назначения ХВ.

?

Чем должны быть оснащены полы помещений или площадок для хранения химических веществ? (ПБ 08-624-03; п.3.8.36)

+ Оснащены устройствами для смыва разлившихся химреагентов водой с отводом стоков в систему промышленной канализации.

- Отгородками, предотвращающими разлив химреагентов.

- Наклоном 2°-3° для стока химреагентов.

- Дренажными желобами.

- Поддонами.

?

От чего необходимо защищать бочки с химическими веществами?

(ПБ 08-624-03; п.3.8.40)

- От попадания влаги.

+ От действия солнечных лучей и отопительных приборов.

- От действия отрицательных температур.

- От хищения.

- От всего вышеперечисленного.

?

Каким способом необходимо переливать ХВ? (ПБ 08-624-03; п.3.8.46)

- Открытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

- Открытым способом при работе на открытом воздухе с использованием СИЗОД.

+ Закрытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

- Закрытым способом при работе на открытом воздухе.

- Любым из вышеперечисленных.

?

Разрешается ли использование трубопроводов, насосов и шлангов, предназначенных для одного ХВ, для перекачки других продуктов?        (ПБ 08-624-03; п.3.8.47)

- Разрешается.

- Разрешается для перекачки не более двух однородных ХВ.

- Разрешается при письменном распоряжении ответственного лица.

- Разрешается при аварийных ситуациях.

+ Запрещается.

?

Каким  требованиям безопасности должны соответствовать системы снабжения лаборатории топливным газом? (ПБ 09-563-03 п. 4.2)

+ требованиям безопасности в газовом хозяйстве;

- требованиям безопасности в нефтегазовом хозяйстве;

- требованиям безопасности в нефтяном  хозяйстве;

- требованиям безопасности в нефтеперерабатывающих производств.

?

Каким образом необходимо проводить все работы с веществами I и II классов опасности? ( ПБ 09-563-03 п.4.5.)

+ в резиновых перчатках

+ в вытяжных шкафах

+ в специально оборудованных шкафах (типа "Изотоп"),

+ в боксах, оборудованных вытяжной вентиляцией.

?

В каких случаях не допускается совместное хранение веществ? (ПБ 09-563-03 п. 4.10)

+ химическое взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв.

- которые химически взаимодействуют друг с другом;

- которые при хранении выделяют пары и газы;

- которые при хранении выделяют тепло.

?

Какие вещества  допускается хранить в специально выделенных для этих целей вытяжных шкафах в количестве, не превышающем суточной потребности? (ПБ 09-563-03 п. 4.12)

+  дымящие кислоты;

+ легкоиспаряющиеся реактивы;

+ растворители;

- твердые щелочи.

?

Какие вещества, в отношении которых применяются особые условия отпуска, хранения, учета и перевозки, должны храниться в металлическом шкафу под замком и пломбой. Тара для хранения этих веществ должна быть герметичной и иметь этикетки с надписью "Яд" и наименованием веществ? (ПБ 09-563-03 п. 4.13)

+ сулема, синильная кислота и ее соли;

+  сероуглерод;

+ метанол;

- металлический натрий, калий.

?

Какие вещества следует  хранить в посуде под слоем керосина, вдали от воды. Остаток их после работы запрещается бросать в раковины, чистые остатки необходимо помещать в банку с керосином? ( ПБ 09-563-03 п.4.14)

+ Металлический натрий (калий);

-  Магний;

-  Кальций;

-  Железо.

?

Какие вещества  следует доставлять и хранить в лаборатории в металлических сосудах Дьюара? (ПБ 09-563-03 п.4.15 )

+ Жидкий азот;

+ Жидкий кислород;

-  Керосин;

-  Сжиженные газы.

?

Какие вещества  не разрешается хранить в одном помещении с легковоспламеняющимися веществами, жирами и маслами или переносить их совместно? (ПБ 09-563-03 п.4.15 )

+ Жидкий азот;

+ Жидкий кислород;

- Соляную кислоту;

-  Серную кислоту.

?

С каким веществом не допускается работать в помещениях, где имеются горелки, открытые электроприборы, искрящее оборудование и другие источники воспламенения? ( ПБ 09-563-03 п.4.16 )

+ с жидким кислородом;

-  с жидким азотом;

-  с концентрированной азотной кислотой;

- с концентрированной серной кислотой.

?

Где  не допускается производить работы, не связанные непосредственно с выполнением определенного анализа? ( ПБ 09-563-03 п.4.17 )

+ в помещении лаборатории;

- в помещении приема пищи;

-  в комнате отдыха

- в коридоре лаборатории;

?

Что необходимо сделать перед началом работы с аппаратурой под вакуумом?

( ПБ 09-563-03 п.4.18 )

+ надлежит проверить ее на герметичность;

-  надлежит проверить ее на исправность;

- надлежит проверить ее ноль;

- заполнить водой.

?

Когда можно сдавать на мойку посуду из-под кислот, щелочей и других химических веществ? ( ПБ 09-563-03 п.4.22 )

- по окончанию анализа;

+ только после полного освобождения;

+ нейтрализации ее соответствующим способом

- в конце рабочего дня.

?

Чем определяется выбор метода очистки и мытья посуды? ( ПБ 09-563-03 п.4.23 )

+ определяется характером загрязняющего вещества;

+ физическими свойствами загрязняющего вещества;

+ химическими свойствами загрязняющего вещества;

- свойствами моющих средств.

?

Что не допускается использовать для мытья посуды? ( ПБ 09-563-03 п.4.24 )

+ песок,

+ наждачную бумагу;

-  хозяйственное мыло;

- кальцинированную соду.

?

Измельчение каких веществ должно производиться в закрытых ступках в вытяжном шкафу? ( ПБ 09-563-03 п.4.25 )

+ едких и вредных веществ I и II классов опасности;

- едких и вредных веществ III классов опасности;

- едких и вредных веществ всех опасности;

- едких и вредных веществ 1У класса опасности

?

Чем обеспечивается работник, производящий операцию по измельчению едких и вредных веществ I и II классов опасности? ( ПБ 09-563-03 п.4.25 )

+ защитными очками;

+ резиновыми перчатками;

- противогазом;

- сапогами.

?

Как необходимо работать  с селективными растворителями (нитробензол, анилин, фурфурол, хлорекс, фенол и пр.)? (ПБ 09-563-03 п.4.26)

+ необходимо следить, чтобы растворители не попали на тело;

+ необходимо следить, чтобы растворители не попали на  одежду;

- необходимо соблюдать тишину;

- необходимо одевать противогаз

?

Как должны храниться селективные растворители и нефтепродукты, содержащие их? (ПБ 09-563-03 п.4.27)

+ в хорошо закрытой посуде;

+ в специально отведенном для этой цели месте;

- в шкафу для химических реактивов;

- на рабочем столе.

?

Как нужно содержать запасы селективных растворителей? (ПБ 09-563-03 п.4.27)

+ в специальном закрытом помещении лаборатории;

- в специальном закрытом шкафу для химических реактивов;

-  на складе;

- в закрытом вытяжном шкафу.

?

Где фиксируется количество селективных растворителей, необходимое для работы в течение смены? ( ПБ 09-563-03 п.4.27)

+ в журнале расхода растворителей;

- в журнале сдачи смены;

- в рабочей тетради;

- в ежедневнике заведующей лаборатории.

?

Кем утверждается список селективных растворителей? ( ПБ 09-563-03 п.4.27 )

+ техническим директором (главным инженером) организации;

- заведующим лабораторией;

-старшим инженером;

- начальником смены.

?

Как надлежит переносить кислоты? (ПБ 09-563-03 п. 4.28)

+ в бутылях, помещенных в корзины;

- в бутылях, помещенных в тележку;

- в бочках;

- в канистрах.

?

Сколько человек осуществляют переноску кислоты? (ПБ 09-563-03 п. 4.28)

+ два человека;

- не менее двух;

- один человек;

- переносить кислоту запрещается, необходимо ее перевозить в тележках.

?

Как следует поступать при разбавлении серной кислоты водой? (ПБ 09-563-03 п. 4.29)

+ кислоту следует медленно наливать в воду.

+  наливать воду в кислоту не допускается.

-   в кислоту следует медленно наливать  воду.

-  наливать в воду кислоту не допускается.

?

Куда необходимо сливать все отработанные химические реактивы и вредные вещества? (ПБ 09-563-03 п. 4.30)

+ в специально предназначенные для этого маркированные емкости.

+ запрещается слив указанных продуктов в раковины.

-  в специально предназначенные для этого ракавины.

-  запрещается слив указанных продуктов в маркированные емкости.

?

Где должны быть все отходы из помещений лабораторий в конце рабочего дня или смены? ( ПБ 09-563-03 п. 4.31)

+  должны быть удалены из помещений лабораторий;

-   должны быть собраны в специальный шкаф;

-  должны быть перенесены в специальную комнату;

-  должны быть собраны в специальный мешок.

?

Чем необходимо руководствоваться при работе с баллонами? (ПБ 09-563-03 п. 4.31)

+ требованиями нормативных документов к сосудам, работающим под давлением.

- требованиями нормативных документов в нефтяной промышленности;.

- требованиями нормативных документов в газовой  промышленности;

- требованиями нормативных документов в нефтеперерабатывающей промышленности.

?

Что должен иметь газопровод на рабочем месте для подачи газа из баллонов в помещение лаборатории? ( ПБ 09-563-03 п.4.32 )

+ запорное устройство

- манометр

- обратный клапан

- редуктор

?

Как располагают баллоны? ( ПБ 09-563-03 п.4.32 )

+ у наружной стены здания лаборатории под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и инсоляции, и устанавливают сетчатое ограждение;

- у внутренней стены здания лаборатории  и устанавливают сетчатое ограждение;

- под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и инсоляции и устанавливают сетчатое ограждение;

- у наружной стены здания лаборатории под навесом;

?

Разрешается ли производить на месте какой-либо ремонт арматуры баллонов со сжатыми и сжиженными газами?  ( ПБ 09-563-03 п.4.33 )

+не допускается;

- допускается;

- допускается ремонтным персоналом;

- допускается с  разрешения зав. лабораторией

?

Что необходимо сделать по окончании работ? ( ПБ 09-563-03 п.4.34 )

+закрыть газовые и водяные краны и общие вентили ввода газа и воды в лабораторию;

+закрыть банки с реактивами и материалами пробками;

+выключить освещение, вентиляцию и нагревательные приборы.

-расставить химическую посуду в шкафах;

?

На каком расстоянии запрещается устанавливать баллоны  с газами  от отопительных приборов? (ПБ 03-576-03 п. 10.3.4)

+ 0,5 м

+ ближе 1м

- ближе 1,5м

- ближе 2м

?

Баллоны, содержащие  сжиженные  и  растворенные под давлением газы при перевозке и хранении должны иметь: (ПБ 03-576-03 п.10.3.26)

- Редукторы

- Задвижки

- Манометры

+   Предохранительные колпаки

?

Требования к хранению баллонов на открытом воздухе. (ПБ 03-576-03 п.10.3.3)

+   Они должны быть защищены  от атмосферных осадков

+ Они должны быть защищены  от попадания солнечных лучей

- Они должны быть защищены  от посторонних лиц

- Они должны быть защищены  специальным кожухом

?

При эксплуатации баллонов находящийся в них газ запрещается расходовать полностью. Какое остаточное давление должно быть

+ не менее 0,05 МПа

+ не менее 0,5 кгс/ квад. См

- не более 0,05 МПа

- не более 0,5 кгс/ квад. См

?

Как необходимо производить  отбор газа из баллона? (ПБ 03-576-03 п.10.3.6.)

+   Через редуктор, предназначенный для данного газа

- Компрессор, предназначенный для данного газа

- Вентиль, предназначенный для данного газа

- Задвижку, предназначенный для данного газа

- Двигатель, предназначенный для данного газа

?

Действия лаборанта при неисправных вентилях и редукторе баллона:                           (ПБ 03-576-03.10.3.7)

- Вызывают мастера наполнительной станции

- Налаживают собственными силами

+   Баллон возвращается на наполнительную станцию

- Баллон удаляют в безопасное место

?

Укажите цвет баллона с гелием. (ПБ 03-576-03 п.10.1.11)

+ коричневый

- красный

- голубой

- черный

?

Укажите цвет баллона с пропаном. (ПБ 03-576-03 п.10.1.11)

-  коричневый

+ красный

- голубой

- черный

?

Дайте определение предельно- допустимой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны : (НИС.  п.1.1.9.)

+ Это такие концентрации вредных газов, паров, пыли, при которых при 8 часовом рабочем дне, на протяжении  всего рабочего стажа не происходит изменения состояния здоровья работающего и его последующий поколений.

- Это такие концентрации вредных  паров, пыли, при которых при 8 часовом рабочем дне , на протяжении  всего рабочего стажа не происходит изменения состояния здоровья.

- Это такие концентрации вредных газов, паров, пыли, при которых при 8 часовом рабочем дне , на протяжении  всего рабочего стажа  происходит изменения состояния здоровья.

- Это такие концентрации вредных газов, паров, пыли, при которых  на протяжении  всего рабочего стажа не происходит изменения состояния здоровья работающего и его последующий поколений.

?

Назовите предельно- допустимую концентрацию сероводорода (мг/ куб.м) в    воздухе рабочей зоны?   (НИС,  п.1.1.9.)

+  10 мг/куб.м ;

-    3 мг/ куб.м ;

-   300 мг/ куб.м ;

-    5 мг/ куб.м ;

?

Действия лаборанта при повышенной   загазованности :  (НИС, п.1.1.10.)

+ Одеть противогаз, прекратить все работы, кроме аварийных

+ Отключить горелки, нагревательные приборы, удалить из помещения лиц без противогазов

+ Сообщить руководителю, определить источник загазованности, устранить, проветрить помещение

+ Провести анализ на загазованность воздуха, если есть пострадавший, оказать первую помощь, вызвать врача

?

Назовите марку противогаза для   защиты от    паров органических веществ                    ( хлороформ, диэтиловый эфир) : (Байков. Гл.8. стр. 121.)

+   А

-  КД

-  СО

-  М

- Нет правильного ответа

?

Какие вещества относятся к ЛВЖ? (Байков. Гл.8.стр. 120.)

- Метан и пентан

+Бензин и керосин

- Сероводород и углекислый газ

- Метан и азот

?

Назовите марку противогаза для  защиты от  сероводорода и аммиака при одновременном присутствии: (Байков. Гл.8.стр. 120.)

- А

+ КД

-  СО

-   В

- Нет правильного ответа

?

Назовите марку противогаза для защиты окиси углерода:                                    (Байков. Гл. 8. стр.121.)

- А

- КД

+ СО

- П

- Нет правильного ответа

?

Каждая лаборатория  должна иметь определенный запас реактивов для анализов. Банки с реактивами должны храниться :  (Байков. Гл. 8. стр.119.)

-В пластмассовой посуде с пробками и обязательно иметь этикетки

-В фарфоровой посуде с пробками и обязательно иметь этикетки

+В стеклянной посуде с пробками и обязательно иметь этикетки

- Все ответы правильны

?

Помещение лабораторий должно быть светлым и просторным, и иметь не менее: (Байков. Гл. 8. стр.124.)

-одного выхода

+двух выходов

-трех выходов

-четырех выходов

?

Каким противопожарным инвентарем должны оборудоваться склады для лабораторий?   (Байков. Гл. 8. стр.123.)

-Огнетушитель и ящик с песком

-Огнетушитель и кошма

-Ящик с песком и лопата

-Кошма и асбестовое одеяло

+Все перечисленное должно быть

?

Как часто в помещении лабораторий в местах скопления паров ( вытяжные шкафы, плохо вентилируемые углы у пола, кладовой ЛВЖ) проводят анализы на загазованность?   (Байков. стр.120.)

-1 раз в день

+1 раз в смену

-1 раз в неделю

-1 раз в месяц

-1 раз в час

?

Какой должна быть поверхность стола, где  производится разгонка нефти и нефтепродукта? (Байков. стр.124.)

-деревянной и иметь выступающие борта

-стеклянной и иметь выступающие борта

-пластиковой и иметь выступающие борта

+ обшита жестью и иметь выступающие борта

- нет правильного ответа

?

Чем необходимо нейтрализовать в случае попадания небольшого количества кислоты на кожу? (Байков стр.122.)

+  Мылом

+  Аммиаком

+ Раствором соды

- раствором лимонной кислоты

?

Чем нейтрализуют щелочь при небольшом попаданиии ее на кожу? (Байков стр.122.)

- Слабым раствором уксусной кислоты

- Слабым раствором щавелевой кислоты

- Слабым раствором лимонной кислоты

+ Все  перечисленное верно

?

Чем категорически запрещается  засасывать кислоту и другие едкие жидкости  в пипетку? (Байков стр.120.)

- Грушей

- Насосом

+  Ртом

- Нет правильного ответа

?

Как хранят твердые щелочи в лаборатории? (Байков стр.120.)

- В металлических банках с корковыми пробками

- В фарфоровых банках с корковыми пробками

- В эмалированной посуде с крышкой

+  В полиэтиленовых банках, в склянках с корковыми пробками

-   Все  перечисленное верно

?

Чем необходимо пользоваться при растворении твердых щелочей?

(Байков стр.119.)

- Очками

- Резиновыми перчатками

- Фартуком

+ Все  перечисленное верно

?

Назовите отличительную окраску коробки промышленных противогазов для паров ртути: ( Байков стр.121)

-  Коричневая

-  Серая

-  Белая

+ Желтые и черные полосы

-  Нет правильного ответа

?

Чем необходимо тушить ЛВЖ при их загорании в лаборатории? (Байков.стр123.)

- Тушить  водой

- Тушить  песком

+ Тушить огнетушителем

- Накрыть асбестовой кошмой

- Нет правильного ответа

?

Запрещается работать  с жидким кислородом в помещениях, где имеются:

(Байков. стр122)

- Горелки

- Открытые электроприборы

- Искрящее оборудование

- Другие источники воспламенения

+ Все  перечисленное верно

?

Вентиляция в лаборатории включается за: (Байков.стр.121)

+  15 минут до начала работы

- 30 минут до начала работы

- 1 час до начала работы

- 1,5 часа до начала работы

?

Чем должны быть защищены стеклянные сосуды, в которых возможно создание давления или вакуума? (Байков. стр123.)

- Сеткой

- Колпаком

+Чехлом

- Ограждением

- Все  перечисленное верно

?

Назовите отличительную окраску коробки промышленных противогазов для сероводорода и аммиака: (Байков. Гл.8 стр.121.)

- Коричневая

+ Серая

- Белая

- Красная с белой полосой

- Желтые и черные полосы

- Красная

?

Назовите отличительную окраску коробки промышленных противогазов для паров органических веществ (хлороформ, диэтиловый эфир):                                   (Байков. Гл.8 стр.121.)

+ Коричневая

-  Серая

- Белая

- Красная с белой полосой

- Желтые и черные полосы

- Красная

?

Требования к персоналу по отбору проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров.

К отбору проб допускаются рабочие не моложе : (Байков. Гл.8 стр.119.)

- 14 лет

- 16 лет

- 17 лет

+  18 лет

-  20 лет

?

Что должно быть в помещении лабораторий, в соответствии с требованиями к лабораториям? (Боровая.стр.6.)

-Водопровод и канализация

- Освещение

- Специальная лабораторная мебель

- Полы и стены из плиточного материала

+Все  перечисленное должно быть

?

Каким должен быть приток воздуха  приточно- вытяжной вентиляции в помещении лабораторий? (Боровая.стр.8.)

- на 5% больше вытяжки

+на 10% больше вытяжки

- на 15% больше вытяжки

-на 20% больше вытяжки

-нет правильного ответа

?

Как необходимо хранить кислоту и щелочь в помещении лабораторий? (Боровая.стр.274.)

- В металлических емкостях с притертыми пробками

- В фарфоровых сосудах с притертыми пробками

- В пластиковой посуде с притертыми пробками

+В толстостенных стеклянных сосудах с притертыми пробками

?

Действия лаборанта при разливе кислоты: (Боровая стр.278.)

- Бутыль  закрыть пробкой ,а лужицу засыпать землей и все это собрать шпателем

+ Бутыль  закрыть пробкой ,а лужицу засыпать песком и все это собрать шпателем

- Бутыль  закрыть пробкой ,а лужицу засыпать глиной и все это собрать шпателем

- Все  перечисленное верно

- Нет правильного ответа

?

Действия лаборанта при загорании в лаборатории: (Боровая стр.277.)

- Отключить электронагревательные приборы

- Отключить приточно- вытяжную вентиляцию

- Сообщить руководству лаборатории

- Предупредить  окружающих, прекратить работу

+ Все  перечисленное верно

?

Действия лаборанта  при пожаре в помещении лаборатории: (Боровая.стр123.)

- Вызвать ВПЧ

- Тушить огнетушителем

- Тушить пожарным гидрантом

+ Все  перечисленное верно

?

Назовите кратность воздухообмена  в коридоре лаборатории:                           (Боровая. гл.8.стр119)

-   1 раз

-   2 раза

+  3 раза

- 4 раза

?

Назовите кратность воздухообмена в шкафах, где хранятся реактивы: (Боровая. гл.8.стр119)

-   10раз

-   11раз

+  12раз

- 13раз

?

Вытяжной шкаф – это оборудование лаборатории, предназначенное для создания рабочего места лаборанта: (Боровая.стр.9.)

- С освещением

- С отоплением

+ С вентиляцией

- С охлаждением

?

Правила применения огнетушителя ОПУ-5: (12.стр.1)

- Выдернуть чеку, поднять основной рычаг, направить сопло на огонь

+  Сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднять основной рычаг и через 5 секунд  направить сопло на огонь, нажать боковую ручку, можно тушить порциями

- Сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднять основной рычаг,   направить сопло на огонь

- Сорвать пломбу,  поднять основной рычаг,   направить сопло на огонь, нажать боковую ручку, можно тушить порциями

?

Что определяет Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ?( 12:п.1.1.)

- Порядок расследования производственных травм при проведении газоопасных работ.

+ Порядок организации и  безопасного проведения газоопасных работ.

- Порядок контроля за газоопасными работами.

- Порядок и основные требования по организации и безопасному проведению огневых работ.

?

На какие газоопасные работы распространяются требования Типовой инструкции? ( 12:п.1.3.)

- Выполняемые специальными формированиями.

+ Выполняемые персоналом предприятия и сторонними организациями.

- Выполняемые сторонними организациями под руководством инженерно- технического работника предприятия.

- Только на работы, выполняемые персоналом предприятия или под руководством инженерно-технических работников предприятия.

?

Какие должностные лица предприятий утверждают общезаводские инструкции по проведению газоопасных работ применительно к конкретным производственным условиям? ( 12.п.1.4.)

- Начальник отдела Промышленной безопасности и охраны труда.

- Начальник газоспасательной службы.

- Главный инженер.

+ Главный инженер и комитет профсоюза.